| «СОГЛАСОВАНО» на основании заседания протокола ОНТС №_________________ от «_____» ______________ 2022 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель председателя правления- главного инженера АО «Алмалыкский ГМК» ___________ C. Ларионов от «_____» _________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕДНОЙ ФОЛЬГИ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРООСОЖДЕНИЯ»

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки ТЭО проекта. | 1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.06.2021 г. № ПП-5159. 2. Протокол производственно-технического совета АО «Алмалыкский ГМК» от 27.07.2022 г. № 84/2022. 3. Протокол отраслевого научно-технического совета АО «Алмалыкский ГМК» от 31.10.2022 г. № 04/10-2022. |
| 2. | Наименование инициатора (заказчика). | Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АО «Алмалыкский ГМК») 110100, г. Алмалык, ул. А. Темура, дом 53, Ташкентская область, Республика Узбекистан. Телефоны: 70-61-5-11-43; 78-141-90-60; Факс: 70-61-3-33077; 78-141-90-33. АКИБ «ИПОТЕКА БАНК» Алмалыкский филиал, р/с.: 20210000200130833001; Код банка: 00459; ИНН: 202328794; ОКЭД: 24440 Web-site: www.agmk.uz, E-mail: info@agmk.uz |
| 3. | Наименование проектной организации. | Будет определено на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| 4. | Общая расчетная стоимость проекта. | Ориентировочная стоимость проекта составляет ‒ 70,0 млн. долларов США, согласно протоколу ОНТС от 31.10.2022 г. № 04/10-2022. При этом, общая (предельная) стоимость проекта будет уточнена в ходе разработки ТЭО проекта на основании анализов по выбору оптимального варианта реализации проекта (приобретаемого оборудования, строительно-монтажных работ, финансовым издержкам инвестиционного периода и другим затратам проекта). |
| 5. | Вид строительства. | Новое строительство. |
| 6. | Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. Параллельное проектирование и строительство. | Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства будет определено в ходе разработки ТЭО проекта. Параллельное проектирование и строительство не предусмотрены. |
| 7. | Состав предприятия. | Предварительный перечень оборудования для производства электролитически осажденной медной фольги (количество и производительность определятся проектом): 1. Барабан-катоды. 2. Аппарат для покрытия фольги. 3. Станки для резки фольги. 4. Станок для обработки барабан-катодов. 5. Электролизеры. 6. Емкости для изготовления и хранения электролита, серной кислоты, коллоидных добавок. 7. Насосы. 8. Электрооборудование. 9. Тельфер. При этом, окончательный состав и объем проектируемого объекта будет уточняться на основании технологического регламента в ходе разработки ТЭО проекта. |
| 8. | Производственная кооперация и инфраструктура предприятия. | Совместная работа с партнерами и смежниками АО «Алмалыкский ГМК» не предусмотрена. Предусмотреть максимальную привязку проектируемого завода к существующим инженерным сетям и инфраструктуре. Технические условия на подключение и подвод инженерных сетей и коммуникаций предоставляются инициатором (заказчиком). Предусмотреть размещение коммуникаций и инфраструктуры внутри объекта вне зависимости от существующей станции. |
| 9. | Номенклатура производимой (оказываемой) продукции (услуги). | В результате реализации проекта предусматривается выпуск медной фольги толщиной от 5 до 105 микрон (мкм). |
| 10. | Режим работы предприятия. | 3 смены по 8 ч. – 365 дней в году. |
| 11. | Масштаб и мощность проекта. | 5 000 тонн медной фольги, получаемой методом электроосаждения, в год, с возможностью расширения. При этом, окончательные параметры вводимых мощностей будут определены в ходе разработке ТЭО проекта. |
| 12. | Место реализации проекта. | Территория цеха волочения и производства эмалированного провода (ЦВиПЭП) медеплавильного завода (МПЗ), г. Алмалык, Ташкентская область. |
| 13. | Цель и задачи проекта. | Цель проекта: Повышение экспортного потенциала за счет производства нового вида готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, улучшение социально-экономических показателей региона и республики в целом, создание новых рабочих мест. Задачи проекта: - организация нового производства медной фольги для литий-ионных батарей и печатных плат; - внедрение современного, высокотехнологичного оборудования и передовых технологий, соответствующих современным требованиям по производительности, энерго- и ресурсосбережению, а также экологическим стандартам. |
| 14. | Период реализации проекта. | 2023-2025 гг. согласно протоколу ОНТС от 31.10.2022 г. № 04/10-2022. При этом конкретные сроки реализации проекта будут определены в ходе разработки ТЭО проекта. |
| 15. | Источники финансирования. | Собственные средства АО «Алмалыкский ГМК» и кредиты коммерческих банков. Окончательные источники и условия финансирования проекта будут определены в ходе разработки ТЭО проекта. |
| 16. | Особые условия строительства. | Сейсмичность территории строительства принять по КМК 2.01.03. Климатические и физико-геологические данные территории строительства принять в соответствии с КМК 2.01.01. Тип грунтов, просадочность, уровень грунтовых вод и другие необходимые параметры и требования принять по материалам и данным результатов инженерных изысканий. |
| 17. | Варианты реализации проекта. | Рассмотреть не менее двух возможных варианта реализации проекта (технологические, по схемам финансирования, по характерам работ и др.) для достижения цели и выполнения поставленных задач в зависимости от специфики проекта и провести сравнительные анализы в каждом из разделов проекта. |
| 18. | Требования к финансовому обоснованию проекта. | Финансовое обоснование проекта необходимо выполнить исходя из обоснованных затрат на производство и выручки от продаж. При этом необходимо руководствоваться всеми действующими ставками налогообложения, в соответствии с налоговым кодексом и нормативно-правовыми актами. Также, необходимо включить полный анализ финансового состояния предприятия, с представлением обоснованных финансовых документов. Вместе с этим, следует включить обоснование всех исходных финансовых данных и применить методику расчетов, соответствующим принятым стандартам. |
| 19. | Требования к экономическому обоснованию проекта. | Выполнить экономический анализ проекта, с точки зрения экономики Республики Узбекистан, включающий: - отражение экономической эффективности проекта, а именно экономических выгод для отрасли, региона и национальной экономики в целом; - целесообразность реализации проекта во взаимоувязке с оптимальным решением проекта и использованием действующих мощностей; - возможные экономические риски, уровень рисков и мероприятия по их снижению. |
| 20. | Основные требования к проектным решениям. | При выборе технологического оборудования или технологий в обязательном порядке предусмотреть внедрение современного, высокотехнологичного оборудования и передовых технологий на основании изучения и сравнительного анализа рынка, в том числе, критериев соответствия их современным требованиям по производительности и качеству производимой продукции, энерго и ресурсосбережению, а также экологическим стандартам. Технические и качественные характеристики готовой продукции должны соответствовать международным стандартам на рынках сбыта. Архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические и другие решения проекта выполнить согласно действующим стандартом и нормативам Республики Узбекистан. Разработать проект ЗВОС. «Экологический раздел» ТЭО проекта выполнить на основании проекта ЗВОС. Сметную документацию выполнить ресурсным методом в текущих ценах Республики Узбекистан. |
| 21. | Проведение изыскательских работ. | Инженерные изыскания (инженерно-геологические, гидрогеологические, топографические и др.), выполненные в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, будут предоставлены заказчиком по запросу разработчика ТЭО проекта. |
| 22. | Требования к благоустройству и рекультивации. | Предусмотреть осуществление работ по рекультивации и благоустройству территории согласно требованием действующих нормативных документов. |
| 23. | Особые условия проектирования. | Проектирование выполнить в соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан. При проектировании дать решения по интеграции проектируемого объекта к существующим сооружениям, коммуникациям и комплексам существующей инфраструктуры (водоснабжение, канализация, пожаротушение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь и др.). Разработчик ТЭО проекта должен иметь опыт в разработке ТЭО проекта в цветной металлургии. |
| 24. | Требования к проектированию. | ТЭО проекта разработать в соответствии с требованиями Положения о порядке разработки, проведения комплексной экспертизы и утверждения предпроектной документации инвестиционных и инфраструктурных проектов, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.07.2022 г. № ПП-332. При разработке ТЭО проекта указать основные эксплуатационные преимущества, маркетинговые исследования, оценку эффективности проекта, общее описание проекта и основные технические преимущества выбора компоновки оборудования. |
| 25. | Требования к ценообразованию. | Ценообразование товаров (работ, услуг) сформировать на основании расчета предельной стоимости рассматриваемых вариантов проекта (с использованием не менее 3-х технико-коммерческих предложений, укрупненных нормативов, стоимостных показателей по объектам-аналогам и др.). Стоимость строительства определить на основании строительных чертежей, физических объемов работ по принятым проектным решениям, а также с использованием показателей реализованных объектов-аналогов, в том числе на основании изучения действующей конъюнктуры рынка, в соответствии с действующими нормативами в Республики Узбекистан. |
| 26. | Сроки разработки ТЭО проекта. | Срок разработки ТЭО проекта должен составить не более 3 месяцев с даты заключения договора на оказание услуги проектирования. |
| 27. | Требования к представлению результатов работы. | Разработанное ТЭО проекта необходимо сдать заказчику в 5-и экземплярах в напечатанной форме и 1 экземпляр в редактируемой электронной форме на электронном носителе с отражением формул расчетов. В зависимости от объема информации, разделы проекта можно объединить в одной книге или оформить в виде раздельных книг. Исполнитель обязуется за свой счет в рамках стоимости контракта устранить замечания Заказчика и уполномоченных органов экспертизы Республики Узбекистан (при наличии таковых). |
| 28. | Перечень исходной документации. | Вся исходная документация, необходимая для разработки ТЭО проекта будет выдаваться заказчиком по требованию разработчика ТЭО проекта в виде приложения к данному техническому заданию. |

И.о. заместителя председателя

правления по перспективному

развитию и инвестициям					К. Салимов

Заместитель главного

Инженера по технологии					А. Сайназаров

Главный механик						Р. Рахматуллин

Главный энергетик						У. Абляев

Заместитель начальника

Департамента инвестиций					О. Жансаидов